## Slide 1: 雷達物件追蹤
學生：張信中
指導教授：黃文吉教授
日期： 4/15

## Slide 2: Outline
棄用HDBSCAN改用DBSCAN原因
匈牙利算法
卡爾曼濾波器+匈牙利算法應用：多目標追蹤DEMO

## Slide 3: Review：Range Doppler Map
橫軸：速度（Velocity, cm/s）
負值：物體靠近雷達
正值：物體遠離雷達
縱軸：距離（Range, cm）
顯示物體與雷達之間的相對距離
顏色：反射訊號強度（Amplitude）
數值範圍約為 0～100+
顏色越紅：反射訊號強，可能存在目標
顏色越藍：反射訊號弱，代表背景區域

## Slide 4: Review：CFAR
圖示：經過 CFAR 處理後的結果，形成一張二值影像
白色：判定為目標（1）
黑色：判定為背景（0）

## Slide 5: Review：HDBSCAN
圖示：對 Binary Map 上的 1使用HDBSCAN判斷有幾個獨立目標，
並標上各群中心（Cluster Centroids）

## Slide 6: HDBSCAN vs DBSCAN 核心差異
項目 | HDBSCAN | DBSCAN
關鍵參數 | eps, min_samples | min_cluster_size
適用場景 | 分布密集 | 密度變化大
是否支持層級分群 | 否（固定密度） | 是(強項)
容錯雜訊能力 | 低 | 高（會標記outliers）
適合即時處理 | 較快 | 偏慢，適合離線分析

## Slide 7: 改用DBSCAN理由(1)
雷達資料的點數太少，HDBSCAN 層級切割過細
HDBSCAN 的好處是能在資料量大、分布不均的場景下，自動偵測optimal clustering。
但雷達資料經 CFAR 處理後點數偏少，不足以發揮 HDBSCAN 的層級化優勢，這樣會讓 HDBSCAN 無法發揮優勢，還可能因為點太少而錯誤判定為 outlier或分群錯誤。

## Slide 8: 改用DBSCAN理由(2)
距離分佈太平均，無法產生稠密核心點
HDBSCAN 是基於「密度可達度」與「核心距離」做圖形結構的（Minimum Spanning Tree），如果這幾個點的間距太一致，它會判斷「沒有人是核心點」，整體就無法組成一群。(Ex: frame0)
相較之下 DBSCAN 只要半徑內有 min_samples 個點就視為一群，比較寬鬆。

## Slide 9: 匈牙利算法

## Slide 10: 匈牙利算法 - 基本概念
本質：求解 assignment problem（匹配問題），將 cost 最小的配對方式找出來。
將所有上一幀的預測點，與當前幀的偵測點建立cost matrix，用匈牙利算法找出最小總成本配對。

## Slide 11: Cost Matrix建立方法
在雷達追蹤中，我們會有：
上一幀的預測位置（使用 Kalman Filter 預測）
目前幀的偵測點（經過 CFAR + DBSCAN）
我們要做的是： 計算每一個預測點與每一個偵測點之間的「距離」，這個距離就稱作 Cost，常用計算方式為歐氏距離（Euclidean distance）
假設
預測位置：A, B, C
偵測結果：a, b, c

## Slide 12: 匈牙利算法求解配對(1.行歸零)
1. Row Reduction：每一列都減去該列的最小值。
第 1 列最小值 = 1 → 4−1, 1−1, 3−1 = 3, 0, 2
第 2 列最小值 = 0 → 2, 0, 5
第 3 列最小值 = 2 → 3−2, 2−2, 2−2 = 1, 0, 0

## Slide 13: 匈牙利算法求解配對(2.列歸零)
2. Column Reduction：每一行都減去該列的最小值。
第 1 行最小值 = 1 → 3−1, 2−1, 1−1 = 2, 1, 0
第 2 行最小值 = 0 → 不變
第 3 行最小值 = 0 → 不變

## Slide 14: 匈牙利算法求解配對(3.遮蔽零)
3. 畫線覆蓋所有 0，看看是否能用 N=3 條線完成
因為畫column1和row2就能覆蓋所有的0，小於矩陣的size N，所以必須調整矩陣。
直到最少用N條線才能覆蓋所有的0，這個矩陣才能合格做指派。

## Slide 15: 匈牙利算法求解配對(4.修改Cost matrix)
4.現在用最少的線覆蓋了所有 0，但線數 < N，那就：
找出沒被任何線覆蓋的元素中最小值 𝑚
對矩陣做以下調整：
  沒被線蓋到的元素 ➝ 減 𝑚
  交叉兩條線的交點 ➝ 加 𝑚
  其他元素保持不變
最小值 𝑚=1，調整後的新矩陣就能用N條線覆蓋所有的0了

## Slide 16: 匈牙利算法求解配對(5.指派)
5：指派（assignment）
找出 不重複列、不重複行的 0 組合（這代表配對）
最小總成本：
最終指派結果：
A -> b
B -> a
C -> c

## Slide 17: 配對失敗與新增處理
匈牙利算法可以幫我們找到最佳配對組合，但實際應用中，仍會遇到：
  有些預測位置無法配對成功（目標消失）
  有些新偵測點沒有對應的預測（出現新目標）

## Slide 18: 目標消失-處理方法
目標消失 (比如Tracker有5個，但Detector只有3個)
為了讓匈牙利算法運作，必須要是方陣，
Cost Matrix 會補上虛擬點(Dummy Column)，
這些虛擬配對不能被選中，
所以 cost 設為一個很大的數值（例如 999 )
沒有配對成功的tracker的 invisible count += 1
如果 invisible 次數連續超過門檻，就刪除 tracker
Dummy Column

## Slide 19: 出現新目標-處理方法
出現新目標(比如Tracker只有3個，但Detector有4個)
為了使用匈牙利算法，Cost Matrix 會
補上Dummy row
新 Detection 無法配對
→ 新增 Tracker：
初始化 Kalman Filter
設定唯一 ID、初始位置

## Slide 20: DEMO

## Slide 21: 紀錄

## Slide 22: Future work
引入角度繪製3D平面圖